CIC180 – Controle de Processos por Computador

#### Introdução aos sistemas tempo-real

## Objetivos

- Discutir os conceitos mais importantes relacionados com STR

- Analisar seus requisitos e características mais importantes

- Examinar os tipos de sistemas tempo-real mais comuns

- Ver alguns dos métodos e ferramentas utilizadas para projetar, analisar e implementar sistemas de tempo real

### Sistemas embutidos

- Muitos sistemas de uso comum na indústria, em transporte, em comunicações e no ambiente doméstico têm computadores embutidos:

– aviões, trens, carros, telefones móveis, televisores, etc.

- Computadores embutidos realizam funções de controle de sistemas físicos

### Características dos Sistemas embutidos

- Recursos são limitados: processador, memória, tela, etc.

- Dispositivos de entrada e saída são especiais para cada sistema (não há teclado nem tela normais)

- Computador deve reagir a tempo ante as mudanças no sistema físico; uma ação atrasada pode ser inútil ou perigosa (exemplo: imagens de TV, sistema de freio ABS)

- Desenvolvimento de software para sistemas embutidos tem requisitos especiais

Sistemas tempo-real

- Um sistema tempo-real é um sistema computacional que:

  - interage repetidamente com seu entorno físico

  - responde aos estímulos que recebe dentro de um tempo determinado

- Para que o funcionamento do sistema seja correto não basta que as ações sejam corretas, elas devem ser executadas dentro do intervalo de tempo especificado

- Tempo no qual se executam as ações do sistema é significativo

### Exemplo: freio computadorizado

Exemplo: controle de posição

Exemplo: controle de fabricação

Exemplo: controle de processo

### Estrutura de um STR típico

### Entorno de um sistema tempo-real

### Características de um STR

- Dimensão e complexidade grandes

  - alguns STR têm milhões de linhas de código

  - variedade de funções aumenta complexidade inclusive em sistemas pequenos

- Simultaneidade de ações (concorrência)

  - dispositivos físicos controlados funcionam ao mesmo tempo

  - componentes de software (controle) atuam concorrentemente

- Dispositivos de entrada e saída especiais

  - manipuladores de dispositivos são parte do software de aplicação

- Segurança e confiabilidade

– sistemas críticos: falhas com conseqüências graves

» perda de vidas, perdas econômicas, danos no meio ambiente

- Determinismo temporal

  - ações em intervalos de tempo determinado

  - é fundamental que o comportamento temporal seja determinista

» não se deve confundir com necessidade de eficiência

» o STR deve responder corretamente em todas as situações

» deve-se prever o comportamento no pior caso possível

Requisitos funcionais

- Aquisição de dados

  - Medida de variáveis

» cada variável pertence à esfera de controle de um subsistema

» fora de sua esfera de controle se pode observar, mas não mudar

» imagem de uma variável no STR tem um intervalo de validade

» medidas podem estar dirigidas por tempo ou por eventos

  - Tratamento de sinais

» dados brutos são filtrados e convertidos em unidades de engenharia

» são analisados para obter dados validados

  - Supervisão

» quando algum dado tem valores incorretos alarmes são acionados

» importante identificar evento original de uma série de alarmes em cadeia

- Controle digital direto

  - STR pode atuar sobre o sistema controlado para obter um comportamento determinado

  - normalmente se usa um esquema com realimentação

» ação de controle é função do erro entre os valores de referência e os valores medidos das variáveis

» projeto dos algoritmos de controle é um problema importante

  - comportamento é muito regular (amostragem periódica)

- Interação com pessoas

  - interface com operador é muito importante

» uma interface ruim pode causar acidentes

  - aspectos típicos:

» apresentação de dados, apresentação de alarmes,

apresentação de tendências, registro de dados,

geração de informes/relatórios

Tarefas periódicas e esporádicas

- Os sistemas tempo-real executam diferentes tarefas

  - atividades que são executadas repetidamente

- Há dois tipos principais de tarefas

  - tarefas periódicas ou cíclicas: são executadas regularmente, com um período fixo

  - tarefas esporádicas: são executadas cada vez que ocorrem determinados sucessos, de forma irregular

- Cada vez que se executa uma tarefa, deve terminar dentro de um tempo especificado

Requisitos temporais

Tarefas periódicas

- T é o tempo mínimo entre ativações ou separação da tarefa

- D é o prazo de resposta, relativo ao início do período

Requisitos de confiabilidade e segurança

- Confiabilidade

– Probabilidade de proporcionar o serviço especificado

» Para uma taxa de falhas constante de L falhas/hora tem-se

R(t) = e –L (t – t0)

– Tempo médio entre falhas: MTTF = 1/ L

» Os sistemas com MTTF > 109 : sistemas ultraconfiáveis

- Segurança

– Tipos de falhas: malignas e benignas

» Falha maligna tem um custo muito superior à utilidade do sistema

– Sistemas críticos

» Devem ser ultraconfiáveis com relação às falhas malignas

» Em muitos casos se exige uma certificação de segurança efetuada por um organismo independente

- Capacidade de manutenção

– Medida do tempo necessário para reparar uma falha benigna

» Para una taxa de reparo de μ reparos/hora : M(t) = e – M ( t – tf)

– Tempo médio de reparo: MTTR = 1/ M

» Conflito: os elementos de fácil manutenção são menos confiáveis

- Disponibilidade

– Fração de tempo durante o qual o sistema está disponível:

A = MTTF/(MTTF+MTTR) = MTTF/MTBF

Classes de sistemas tempo-real

- Segundo as propriedades do sistema controlado

  - sistemas críticos e sistemas não críticos

  - sistemas com parada segura e sistemas com degradação aceitável

- Segundo as propriedades do sistema tempo-real

  - sistemas com tempo de resposta garantido e que “fazem o que podem” (best effort)

  - sistemas com recursos adequados e com recursos inadequados

  - sistemas dirigidos por tempo e sistemas dirigidos por sucessos

Sistemas tempo-real críticos e não críticos

(Se distinguem por seus requisitos temporais e de confiabilidade)

Críticos (hard real-time systems)

- Prazo de resposta estrito

- Comportamento temporal determinado pelo entorno

- Comportamento em sobrecargas previsível

- Requisitos de segurança críticos

- Redundância ativa

- Volume de dados reduzido

Não críticos (soft real-time systems)

- Prazo de resposta flexível

- Comportamento temporal determinado pelo computador

- Comportamento em sobrecargas degradado

- Requisitos de segurança não críticos

- Recuperação de falhas

- Grande volume de dados

Sistemas com parada segura e com degradação aceitável

(Se distinguem por seu comportamento em caso de falha)

Parada segura (fail-safe)

- Permanência em estado seguro

- Probabilidade elevada de deteção de falhas

Degradação aceitável (fail-soft)

- Funcionamento com perda parcial de funcionalidade ou prestações

- Também há sistemas com tolerância à falhas completa (fail operational)

Sistemas com resposta garantida e que “fazem o que podem”

(Se distinguem por seu grau de determinismo temporal)

Resposta garantida (guaranteed response systems)

- Comportamento temporal garantido analiticamente

- Necessita de caracterização com precisão da carga máxima e das possíveis falhas

“Fazem o que podem” (best-effort systems)

- Comportamento temporal do tipo “o melhor possível”

- Não se faz uma caracterização precisa de carga e falhas

- Só serve para sistemas não críticos

Sistemas com recursos adequados e inadequados

(Se distinguem pela quantidade de recursos disponíveis)

Recursos adequados (resource-adequate systems)

- Projeto com recursos suficientes para garantir o comportamento temporal com carga máxima e em caso de falhas

Recursos inadequados (resource-inadequate systems)

- Projeto com recursos “razoáveis” do ponto de vista econômico

- Só serve para sistemas não críticos

Sistemas dirigidos por tempo e por sucessos

(Se distinguem pela forma de iniciar a execução de suas atividades)

Sucessos (event-triggered systems)

- Início quando se produz um sucesso de mudança de estado

- Mecanismo básico: interrupções

Tempo (time-triggered systems)

- Início em instantes de tempo pré-determinados

- Mecanismo básico: relógio

Resumo das características dos sistemas tempo-real

- Dimensão grande e complexidade

- Simultaneidade de ações (concorrência)

- Segurança e confiabilidade

- Determinismo temporal

- Dispositivos de entrada e saída especiais

O desenvolvimento de sistemas tempo-real apresenta dificuldades específicas que não se encontram em outros tipos de sistemas computacionais

### Desenvolvimento de software para sistemas tempo-real críticos

- Os métodos e ferramentas usadas para construir outros tipos de sistemas não servem para o software  de tempo real

  - não são suficientemente confiáveis

  - só contemplam o tempo de resposta médio, não o pior

  - não se garantem os requisitos temporais

- Plataformas de desenvolvimento e execução c/ freqüência são diferentes

  - é difícil fazer testes na plataforma de execução

  - é difícil medir os tempos com precisão

Arquitetura do software de tempo-real

### Linguagens de programação

- Uma linguagem de programação de sistemas tempo-real deve facilitar a implementação de sistemas

  - concorrentes,

  - confiáveis,

  - com um comportamento temporal analisável

- Várias classes de linguagens de interesse para STR:

  - Linguagens assembler: flexíveis e eficientes, porém custosas e pouco confiáveis

  - Linguagens seqüenciais (Fortran, Pascal, C, ...): necessitam de um SO para concorrência e tempo real

  - Linguagens concorrentes (Modula, Ada, Java, ...): concorrência e tempo real incluídos na linguagem

### C

- Uma linguagem muito utilizada para programação de sistemas

- Uma linguagem

  - estruturada, com blocos

  - não fortemente tipada

  - muito flexível (mas às vezes pouco segura)

- Não tem integrada a concorrência nem tempo-real

  - se consegue invocando serviços do sistema operacional de forma explícita

- Não facilita a decomposição em módulos nem a programação orientada objeto

  - se pode fazer com C++ (extensão de C para POO)

Ada

- Linguagem projetada especificamente para sistemas tempo-real embutidos

  - concorrência;

  - tempo real

  - acesso ao hardware e interrupções

- Uma linguagem imperativa, descendente de Pascal

  - estrutura em blocos;

  - fortemente tipada

- Projetada para construir sistemas grandes e mutáveis

  - pacotes (módulos) e esquemas genéricos

  - extensão de tipos com herança

  - biblioteca hierárquica

  - interfaces normalizadas com C e Fortran

### Ada 95

- Versão atual normalizada de Ada

  - um núcleo comum para todas as implementações (core language)

  - anexos especializados para programação de sistemas, sistemas tempo-real, sistemas distribuídos, sistemas de informação, cálculo numérico, confiabilidade e segurança

  - anexos definem pacotes de biblioteca, mecanismos de implementação

### Java

- Uma linguagem pensada para sistemas distribuídos

  - baseada em objetos dinâmicos

  - concorrência está integrada na linguagem

  - pensado para que o código objeto seja portátil

» “write once, run everywhere”

- A definição original não é adequada para tempo-real

  - planejamento de atividades concorrentes não está bem definida

  - mecanismos de sincronização são inadequados

  - gestão dinâmica de memória introduz indeterminismo

  - medida do tempo não é suficientemente precisa

  - outros problemas com exceções e concorrência

- Várias propostas de modificações para usar Java em STR

  - NIST Requirements for Real-Time Extensions to Java (1999)

» não modifica a sintaxe, coexistência com aplicações convencionais

  - Java Real-time Experts Group (Sun & others)

» baseada em uma máquina virtual estendida para STR

  - Real-Time Java Working Group (J-Consortium)

» baseada em uma máquina virtual separada para STR

- Todavia não há compiladores nem máquinas virtuais para tempo-real

Sistemas operacionais

- Sistemas operacionais convencionais não são adequados para implementar sistemas tempo-real

  - não têm um comportamento determinista

  - não permitem garantir os tempos de resposta

  - alguns deles são pouco confiáveis

- Um sistema operacional de tempo-real deve suportar

  - concorrência: processos rápidos (threads) com memória comum

  - temporização: medida de tempos e execução periódica

  - planejamento determinista

  - dispositivos de E/S: acesso a recursos de hardware e interrupções

### POSIX

- Um conjunto de normas IEEE/ISO que definem interfaces de sistemas operacionais

- Permitem desenvolver software portátil e reutilizável (Portable Operating System Interface) + X

- As normas definem serviços que podem ser incluídos ou não em um sistema operacional particular

- Além disso, definem perfis de aplicação com conjuntos de serviços padrão

- Existem interfaces para C, Ada, e outros linguagens

### Exemplos de sistemas operacionais de tempo real

- LynxOS

- PSOS

- QNX

- VRTX

- VxWorks

- RTEMS

- RT-Linux

Conclusão

- Sistemas tempo-real interagem com seu entorno e executam suas ações dentro de intervalos de tempo determinados

- Têm requisitos funcionais, temporais e de confiabilidade muito exigentes

- Há várias classes de sistemas tempo-real:

  - críticos e não críticos

  - com parada segura, degradação aceitável e tolerância a falhas completa

  - com resposta garantida e “que fazem o que podem”

  - com recursos adequados e inadequados

  - dirigidos por eventos e por tempo

- Características principais dos sistemas tempo-real são:

  - dimensões grandes e complexidade

  - concorrência

  - dispositivos de entrada e saída especiais

  - segurança e confiabilidade

  - determinismo temporal

- Para desenvolver software para sistemas tempo-real críticos é necessário utilizar métodos e ferramentas especiais

  - linguagens de programação: C, Ada, Java

  - sistemas operacionais: normas POSIX para tempo real

  - é interessante utilizar subconjuntos normalizados de linguagens e sistemas operacionais para maior confiabilidade

# Text boxes

sensor de guinada

pedal de freio

sensor de velocidade

atuador

computador

referência

sensor

motor

medida

carga

computador

amplificador

transporte

máquinas

robôs

computador

sensor de tempe-ratura

referência

aquecimento

computador

sistema controlado

telas

sistema remoto de supervisão

relógio tempo real

base de dados

console do operador

interface

interface operador

visuali-zação de dados

registro de dados

controle digital

inter-face

pro-cesso

sist. controlado

inter-face opera-dor

sist. tempo-real

operador

entorno

início

limite

ativação

execução da tarefa

tempo de resposta

intervalo de execução

prazo de execução

t

ativação seguinte

ativação

execução

separação T

prazo D

falha

falha

reparo

##### MTTF

##### MTBF

##### MTTR

núcleo de execução (run-time system)

programa de aplicação

sist. operacional de tempo-real

hardware

sistema operacional de tempo-real